KLÍČOVÉ FUNKCE:
Zvlhčovač Mist Maker vytváří elektrické kmitání na ultrazvukové frekvenční úrovni.
keramická membrána přeměňuje elektrickou oscilaci na mechanickou, což vytváří páru a
vodní sprej. Tyto oscilace také produkují negativní ionty, které pomáhají ochladit
vzduch, zatímco pára zvlhčuje místnost.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
1. Před zapojením do sítě zkontrolujte napětí transformátoru. Použijte
transformátor, který je dodáván.
2. Umístěte transformátor a konektor na suché místo nebo je používejte pouze uvnitř.
Udržujte transformátor a konektor mimo vodu.
3. Bezpečnostní transformátor se během provozu zahřeje. Ujistěte se, že je na dostatečně větraném místě a nikdy to nezakrývejte.
4. Elektrické spotřebiče držte mimo dosah dětí.
5. Nikdy se nedotýkejte snímače hladiny vody.
6. Během provozu se nedotýkejte keramického disku a nepřibližujte se do 10 cm
z horní části zařízení; i když to není nebezpečné, může dojít k popáleninám.
7. Nikdy nemanipulujte s transformátorem nebo konektorem mokrýma rukama.
8. Před manipulací nebo vyjmutím z vody odpojte zařízení ze sítě.
9. Vyhněte se umístění zvlhčovače do blízkosti jiných elektrických spotřebičů nebo předmětů citlivých na vodu nebo na vlhkost, protože může dojít k jejich postříkaní vodou!

UVEDENÍ DO PROVOZU:
1. Vložte kovovou část zvlhčovače do prázdné nádoby na vodu.
2. Připojte zvhčovač k transformátoru.
3.Naplňte nádobu vodou z vodopodu nebo optimálně destilovanou. Ideální úroveň je 2 cm (asi ¾ palce) výše senzoru automatického vypnutí. Viz obrázek 1
4. Připojte transformátor k síti a zvlhčovač začne pracovat.
1. Odpojte jednotku a vyjměte ji z nádoby na vodu
2.Vložte klíč do otvorů upínacího kroužku a otočte proti směru hodinových ručiček.
3.Vyjměte těsnicí podložku a keramický disk.
DŮLEŽITÉ: Keramický disk má 2 strany. Nezapomeňte disk správně umístit:
obličej BEZ černého kruhu vzhlédl.
4. Nesprávná instalace nového disku/membrány může způsobit zastavení odpařovací jednotky!

DŮLEŽITÉ: Dutina pod keramickým diskem musí být zcela suchá před výměnou kusů.

TECHNICKÁ DATA:

● Vstupní napětí: AC24V
● Spotřeba: <1,0A
● Teplotní limit: + 5 ° C ~ + 40 ° C
● Potřebná hladina vody: 50–60 mm
● S certifikátem CE
VLASTNOSTI TRANSFORMÁTORU:
● Vstupní napětí: 230V
● Výstupní napětí: AC24V
● Výstupní intenzita: 1,0A
● Jednotka je vybavena hladinou vody, automatickým odpojením a novým keramickým diskem
Vylepšená odolnost proti poškrábání a poškrábání.
● Nízké napětí, bezpečné pro lidi a zvířata.

Popis obrázku:

upínací kroužek
snímač hladiny vody
upínací kroužek
těsnicí podložka
vnitřní dutina